「無線區域網路概論」作業

NS2下載網址: http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/nsnam/ns-allinone-2.29.3.tar.gz

請Email TCL程式碼和Trace File，檔案名稱以 學號_題號 命名。

- 請以OTCL撰寫如下圖之NS2模擬劇本檔，並將結果輸出至NAM中，其中：

  - 總模擬時間為10秒，topological boundary = 500 x 500。

  - 使用DSDV routing protocol。

  - node：node 0~6為wired node，node 7~9為wireless node，其Base Station皆為node 6。

    - node 7：於3秒後移動至座標 (80,200)，速度20 m/s。

    - node 9：於3秒後移動至座標 (80,300)，速度20 m/s。

  - wired link：duplex-link，bandwidth = 100Mb，delay = 10ms，queue type = DropTail。

  - traffic：CBR traffic，packet size = 1000 bytes，rate = 1mb，所有traffic以不同顏色標示。

    - node 0 → node 9：於1秒後啟動，8秒後停止。

    - node 1 → node 8：於2秒後啟動，9秒後停止。

    - node 2 → node 7：於3秒後啟動，10秒後停止。

# Text boxes

5

4

2

1

0

3

6

9

8

7

(80,200)

(80,250)

(80,300)

(100,250)